СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «12»апреля 2018г.                                          №36

п.Новопокровский

Об утверждении Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского

сельского поселения Новохоперского муниципального

района Воронежской области на 2018-2027 годы.

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам коммунального комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Генеральным планом Новопокровского сельского поселения, Совет народных депутатов Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области

РЕШИЛ:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 гг.

2. Обнародовать  настоящее решение  и разместить на официальном сайте администрации Новопокровского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения  оставляю за собой.

Глава Новопокровского

сельского поселения	А.А.Кривобокова

УТВЕРЖДЕНА

решением Совета народных депутатов Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области от

«12» апреля 2018 года № 36

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Новопокровского сельского поселения

Новохоперского муниципального района

Воронежской области

на 2018-2027годы

2018 год

Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы (далее – программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон 131-ФЗ от 10.06.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поручение Президента Российской Федерации по итогам проверки эффективности использования организациями коммунального комплекса финансовых ресурсов, направляемых на модернизацию и развитие от 17.03.2011 года № Пр-701, распоряжение Правительства РФ от 22.08.2011 года № 1493-р, постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 |
| Разработчик программы | Администрация Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области Адрес: Воронежская область, Новохоперский район, п. Новопокровский, ул. Калинина, 1 |
| Исполнители программы | Администрация Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области Адрес: Воронежская область, Новохоперский район, п. Новопокровский, ул. Калинина, 1 |
| Цель программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития Новопокровского сельского поселения. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 8. Создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения. |
| Целевые показатели программы | В результате реализации программы будут достигнуты следующие показатели: 1. Повышение качества работы коммунальных систем; 2. Снижение параметра износа оборудования; Замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; 3. Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство; 4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; 5. Повышение надежности и качества услуг по водоснабжению; 6. Улучшение состояния окружающей среды, создание благоприятных условий труда и быта для проживания жителей сельского поселения; 7. Обеспечение надежности, энергоэффективности и развития системы коммунальной инфраструктуры, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов; 8. Строительство водозаборных скважин и подведение водопровода к домам индивидуальной застройки, улучшение водоснабжения в сельском поселении; 9. Снижение эксплуатационных затрат; физической доступности коммунальных ресурсов; 10. Обеспечение экономической доступности коммунальных ресурсов; надежности и безопасности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации программы 2018-2028 годы. Этапы осуществления Программы: первый этап – 2018год; второй этап – 2019 год; третий этап – 2020 год; четвертый этап – 2021-2027 год; |
| Объемы капитальных вложений | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы составляет 39200 тыс. рублей. Объем прогнозного финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1.Обеспечение надежности и стабильности водоснабжения потребителей, присоединенных к сетям. 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 3. Повышение уровня энергобезопасности. 4. Снижение потерь энергоресурсов. 5. Приведение сетей в нормативное состояние. 6. Обеспечение надежности и стабильности по сбору и вывозу бытовых отходов, соблюдения норм накопления жилым фондом. |

# Характеристика существующего состояния систем

# коммунальной инфраструктуры

  - Территория

Законом Воронежской области от «12 » ноября 2004г. № 68 - ОЗ  «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохоперского района»  Новопокровский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Законом Воронежской области от 25.11.2011 № 161-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Новохоперского  муниципального района Воронежской области» .

Новопокровское сельское поселение расположено в северо-западной части Новохопёрского муниципального района. Административный центр поселения – пос. Новопокровский расположен в 30 километрах от административного центра муниципального района – города Новохопёрск. На территории сельского поселения располагается восемь населённых пунктов: пос. Новопокровский, пос. Башковский, пос. Бороздиновский, пос. Ленинский, пос. Московский 2-й, пос. Сорокинский, пос. Сосновский, пос.Шевлягинский..

| № п/п | Административно – территориальные единицы | Территориальные единицы (населенные пункты) | Кол-во жителей | Расстояние (км) | Площади административно территориальных единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До адм. центра поселения | До адм. центра района |  |
|  | Новопокровское сельское поселение |  | 1387 |  |  | 12718,17 |
|  |  | поселок Новопокровский | 440 | Центр | 30 |  |
|  |  | поселок Башковский | 21 | 5 |  |  |
|  |  | поселок Бороздиновский | 590 | 6 |  |  |
|  |  | поселок Ленинский | 243 | 4 |  |  |
|  |  | поселок Московский 2-й | 23 | 12 |  |  |
|  |  | Поселок Сорокинский | 26 | 7 |  |  |
|  |  | Поселок Сосновский | 24 | 7 |  |  |
|  |  | Поселок Шевлягинский | 20 | 3 |  |  |

2.2.Демографическое развитие сельского поселения

Демографическая структура и состав населения являются важнейшими социально-экономическими показателями, влияющими на развитие территории поселения и определяющими трудовой потенциал той или иной территории.

Согласно данным паспортов объединенных сельских поселений  на 1 января 2018 года численность населения Новопокровского  сельского поселения составила  1387 человек.

В поселении одноэтажные деревянные, кирпичные и блочные строения..

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Новопокровского сельского поселения характеризуется следующими показателями.

Динамика демографического развития Новопокровского сельского поселения

| Показатели | 2015год | 2016год | 2017год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 1 января, всего чел. | 1411 | 1387 | 1387 | 1387 |

Структура населения сельского поселения по отношению к трудоспособному возрасту

Основные демографические показатели вероятного прогноза численности НОВОПОКРОВСКОГО  СП

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2020 год | 2030 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1505 | 1347 | 1300 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. % | 225/ 14,9% | 215/ 15,9% | 210/ 16,1% |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. % | 583/ 38,7% | 558/ 41,4% | 538/ 41,4% |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. % | 697/ 46,4% | 574/ 42,7% | 552/ 42,5% |

На сегодняшний день ситуация с возрастной структурой населения Новопокровского поселения остается неблагоприятной.

Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения (обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.) на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков.

2.3. Гидрографические данные

Поселение граничит: на юге – с Коленовским и Подосиновским сельскими поселениями Новохоперского муниципального района, на Западе – с Таловским муниципальным районом и Ярковским сельским поселением Новохоперского муниципального района, на севере с Подгоренским сельским поселением Новохопёрского муниципального района, на востоке с Троицким сельским поселением Новохопёрского муниципального района.

Численность населения поселения составляет 1387  человек (по состоянию на 01.01.2018г.).

Общая площадь территории сельского поселения в границах, установленных Законом Воронежской области от 12.11.2004 № 68-ОЗ (ред. от 06.07.2009 г.) "Об установлении границ, объединении, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Новохопёрского района", составляет-12718,17 га.

Водоснабжение пос. Новопокровский, пос.Бороздиновский, пос.Ленинский  осуществляется из артезианской скважины. Поселки – Башковский, Московский 2-й, Сорокинский, Сосновский, Шевлягинский   из  шахтных колодцев. Вода подается в общественные здания и к уличным водозаборным колонкам.

Обеспеченность жилищного фонда водопроводом составляет 70%. В качестве регулирующих емкостей используются водонапорная башня.

По химическим показаниям качество воды в скважинах соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Водные ресурсы

Подземные воды

Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского гидрогеологического бассейна.

Основным водоносным комплексом, широко используемым для целей водоснабжения является неоген-четвертичный комплекс. Воды гидрокарбонатно-натриево-кальциевые.

Использование подземных вод

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. Отпуск воды за год всем потребителям в среднем составил — 5,4 тыс.м.куб. Среднесуточный отпуск воды на 1 жителя — 33,9 литров/сутки.

Поверхностные воды

Поверхностные воды представлены реками: Лог Березовый, Лог Скользкий, Казачий, 6-ю водотоками без названия  и   многочисленными  прудами.

Характеристика водотоков

| № п/п | Название водотока | Исток | Куда впадает | Длина водотока, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Устье | Расстояние от устья, км |  |
| 1 | Лог Березовый | В 3,7 км к В от с.Трудартель | Елань, лв | 51 | 19 |
| 2 | Лог Скользкий | У с.Трудартель | Елань, лв | 78 | 15 |
| 3 | Б/н 2,1 км к ЮВ от с.Хлебороб | У н.п. Шевлягинский | ― | ― | 12 |
| 4 | Казачий | В 2,5 км к В от н.п.Новопокровский | ― | ― | 11 |
| 5 | Б/н, у н.п. Новокутковский | У н.п. Новопокровский | Лог Березовый, лв | 6,5 | 7,8 |
| 6 | Б/н, в 1,0 км к СВ от н.п. Новокутковский | В 1,1 км к С от н.п. Константиновский | Лог Березовый,пр, | 8,5 | 4,8 |
| 7 | Б/н, в 1,5 км к ЮВ от н.п. Ленинский | В 1,4 км к С от н.п. Новопокровский | Лог Березовый,лв | 13 | 1,1 |
| 8 | Б/н, у н.п. Новопокровский | На З окр. н.п. Новопокровский | Б/н, у н.п. Новокутковский, лв | 6 | 1 |
| 9 | Б/н, у н.п. Константиновский | У н.п. Константиновский | Б/н, в 1,0 км к СВ от н.п. Новокутковский, лв | 3,5 | 0,9 |

Источники водоснабжения, схема водоснабжения

Источником водоснабжения поселения являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины, из скважин питьевая вода подается по сборным водоводам в водонапорные башни. Из них вода подается на нужды населения и промышленности сельского поселения.

Система водоснабжения - централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети

Изношенность водопроводных сетей в поселении в настоящее время достигает 100%, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети для водоснабжения площадок нового строительства.

Сети водопровода следует прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно реконструкции водопроводных сетей, замены арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Предложения по обеспечению территории сельского поселения объектами инженерной инфраструктуры

Водоснабжение, водоотведение.

Водоснабжение.

Проектные решения

Проектные решения водоснабжения Новопокровского сельского поселения базируются на основе разрабатываемого генерального плана.

Систему водоснабжения поселения, предлагается предусмотреть централизованной, объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. На сети устанавливаются водоразборные колонки и пожарные гидранты. Возле учебных учреждений необходимо запроектировать и установить пожарные резервуары. Сети водопровода выполняются из стали, чугуна, асбеста или полиэтилена, диаметр труб до 110 мм. Т

Определение расчетных расходов воды

Коэффициент суточной неравномерности принимается  равным 1,2 (в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»).

Расчетные суточные расходы воды составляют:

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут. ,   где

1000

Кмах.сут  - 1,2 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Расчетные расходы сведены в таблицы. В числителе даны расходы на многоквартирную застройку, в знаменателе - на усадебную застройку.

Расходы воды питьевого качества в существующем жилом фонде.

| Наименование потребителей | Население тыс.чел. 1.многоквар-тирная застройка 2.усадебная застройка | Норма водопотребл л/сут*чел 1 - 2 | Расходы воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесу- точные | максимально-суточные К=1,2 |
| Новопокровское СП | - 1,057 | 300 230 | - 243,11 | - 291,73 |
| Поливочные нужды | 1,057 | 70 | 73,99 | 88,79 |
| Итого |  |  | 317,1 | 380,52 |

Суммарные расходы воды. Расчетный срок.

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Среднесут. расход воды м3/сут. | Maксимальный сут.расход воды м3/сут. |
| Новопокровское СП | 216,89 | 260,27 |
| Поливочные нужды | 66,01 | 79,21 |
| Коммунально-бытовые предприятия, промышленность обслуживающая население прочие расходы (10%) | 21,69 | 26,03 |
| Итого | 304,59 | 365,51 |

Расходы воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут*чел.

Расходы воды питьевого качества для предприятий местной промышленности, обслуживающей население, и прочие расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Потребности в воде на инвестиционные объекты необходимо прорабатывать по мере реализации целевых программ.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

Для расчёта принято 2 одновременных пожара с расходом по 25 л/с каждый, с учетом расхода на внутреннее пожаротушение из внутренних пожарных кранов q = 2,5 л/с.  Расходы воды на внутреннее пожаротушение приняты 10 л/с.

Qпожарн.  =  50+2,5=52,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для возможности забора воды пожарными машинами.

2.4. Климатические условия

Климат на территории Новопокровского сельского поселения умеренно-континентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Годовой приток суммарной солнечной радиации на территории поселения составляет 96 ккал/см2.  Радиационный баланс (приходо-расход лучистой энергии)  на    территории поселения  почти  8 месяцев в году положительный. Наибольшее значение его наблюдается в июне, наименьшее  в декабре – январе. Наибольшее число дней без солнца приходится на зиму – за сезон таких дней отмечается от 50 до 55. Максимум числа дней без солнца наблюдается в декабре  – до 22 в месяц.

Среднегодовая  температура   воздуха   составляет +5,5°С. Средние  из   абсолютных   максимальных  температур   составляют +36°С, средние из абсолютных минимальных температур составляют -29 °С.

Первые морозы наблюдаются в первых числах октября.  Продолжительность безморозного периода от 227 до 233 дней. Максимальная глубина промерзания почвы – 124 см.

Годовая сумма осадков на территории составляет 450 - 500 мм. От 62% до 70%  годовой суммы   осадков выпадает  за  теплый период. Средняя дата появления снежного покрова – 14 ноября, схода 31 марта. Число дней со снежным покровом составляет в среднем до 120. Высота  снежного  покрова   достигает   максимума в конце февраля и составляет в среднем 21 см. Толщина  снежного   покрова  от  15  до  20 см. Территория относится к зоне недостаточного увлажнения, что обусловлено высокой испаряемостью в теплый период.

В среднем относительная влажность воздуха  на территории поселения почти однородна   и зависит  от господствующей   воздушной    массы. Среднегодовая  относительная  влажность   равна  68-70%. В годовом  ходе  наибольшие   её значения (80% и более)  отмечаются  в  холодный период (53-55 дней за сезон).

В течение года преобладают средние скорости ветра.

Суммы  средних   суточных  температур за период  активной  вегетации   растений   колеблются  в  пределах  2600-2800°. Сумма  осадков   за  этот период  составляет  230-270 мм,  ГТК около  1.  Таким образом, поселение относится к территории, благоприятной для ведения сельского хозяйства.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

Опасные метеорологические явления, приводящие к ЧС, и главным образом на дорогах,  – метели, ливневые дожди, град, шквал, гололёд.

2.5. Объекты жилищного фонда.

Жилая застройка на территории населенного пункта Новопокровского сельского поселения представлена индивидуальными жилыми домами усадебного типа с приусадебными участками. Размер приусадебных участков в сельском поселении составляет от 10 до 50 соток.

По состоянию на 01.01. 2018 г. в Новопокровском сельском поселении насчитывается 537 домовладений.

Характеристика жилищного фонда Новопокровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего | тыс.кв.м | 33,5 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1. | - муниципальный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0 |
| 1.2. | - ведомственный жилищный фонд | тыс.кв.м | 0 |
| 1.3. | - жилищный фонд, находящийся в личной собственности | тыс.кв.м | 33,5 |
| 2. | Число домовладений (квартир) | квартир | 537 |
| 3. | Обеспеченность общей площадью одного жителя | кв.м | 24,14 |
| 4. | Общая площадь жилищного фонда, требующего капитального ремонта, всего | тыс.кв.м | 0 |
|  | в том числе: |  |  |
| 4.1. | - муниципального | тыс.кв.м | 0 |
| 5. | Оборудование жилищного фонда (в % к размеру общей площади) |  |  |
| 5.1. | водопроводом | тыс.кв.м | 15,7 |
| 5.2. | канализацией | тыс.кв.м | 0 |
| 5.3. | горячим водоснабжением | тыс.кв.м | 0 |
| 5.4. | газоснабжением | тыс.кв.м | 33,5 |
| 5.5. | ваннами и душем | тыс.кв.м | 10,0 |
| 5.6. | центральным отоплением | тыс.кв.м | 0 |

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории Новопокровского сельского поселения источниками питьевого водоснабжения являются артезианские скважины. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые установлены Водным кодексом Российской Федерации.

## В соответствии с ч.8 статьи 6 каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина водоохранной зоны по Водному кодексу РФ устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров.

Согласно пос.15 и пос.17 статьи 65 Федерального закона №74 –ФЗ существуют ограничения на хозяйственную и иную деятельность в водоохранных зонах и пребрежно-защитных полосах.

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

Из данных, представленных в таблице видно, что обеспеченность жильем одного жителя составляет 20 м.кв. Техническое состояние жилых домов можно оценить как удовлетворительное.

2.6. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

В настоящее время в Новопокровском сельском поселении централизованное теплоснабжение отсутствует. Частный сектор имеет индивидуальное отопление от котлов работающих на газообразном топливе и печное отопление. Теплоснабжение социально значимых объектов осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенных котельных, работающих на природном газе  и  угле.

2.7. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Водоснабжение потребителей сельского поселения в настоящее время осуществляется из подземных источников. В п.Новопокровский существует централизованное водоснабжение, которое осуществляется от одной скважины, в пос.Бороздиновский – от двух скважин, в пос.Ленинский – одна скважина.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения, выявлено:

-  в связи с физическим износом водопроводных сетей, из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается.

- растет процент утечек особенно в сетях из  чугунных  трубопроводов. Их срок службы составляет  – 35- 40 лет, полиэтиленовых более 50 лет.

- износ водопроводных сетей составляет 100 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть.

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь на некоторых участках и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной Программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Проблемы водоснабжения Новопокровского сельского поселения:

- требуется  ремонт водопроводных сетей;

-реконструкция существующих смотровых колодцев и ремонт запорной арматуры;

-установка ограждения санитарной зоны вокруг резервуаров и башен;

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды и полив, на пожаротушение.

2.8. Анализ текущего состояния систем газоснабжения

В настоящее время газоснабжение Новопокровского сельского поселения  Новохоперского района развивается от природного газа от газопровода высокого давления через АГРС «Елань-Колено».

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:

  - I-я ступень — газопровод высокого давления I - ой категории р ≤ 1,2 МПа;

  - II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПа.

  - III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПа.

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 2 ГРПБ и 3 ШРПОС. По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки для газопровода низкого давления.

Существующая жилая застройка  сельского поселения состоит из индивидуальных жилых домов усадебного типа (1-2 этажных).

В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.

2.9. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

Большим и проблематичным вопросом на протяжении целого ряда лет являлась уборка и вывоз хозяйственного мусора и твердых бытовых отходов. На территории поселения организована система сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

ООО «Теплосеть» ежегодно заключает договора на сбор и вывоз ТБО с частными лицами, юрлицами. Собранные отходы вывозятся  на свалку твердых бытовых отходов, расположенную на территории Новохоперского муниципального района.

Необходимо установить на территории поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие, учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

2.10. Анализ текущего состояния системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения и последующей очистки сточных вод в сельском поселении отсутствует. Из-за отсутствия централизованной канализационной системы стоки накапливаются в выгребных ямах. Сточные воды из выгребных ям откачиваются специализированным автотранспортом с последующим выбросом стоков на рельеф.

2.11.Анализ текущего состояния системы электроснабжения.

В настоящее время электроснабжение Новопокровского сельского поселения в основном осуществляется  по распределительным линиям ВЛ 10 кВ от подстанции ПС 110/35/10-6кВ «Елань-Колено-тяг» . По балансовой принадлежности электросетевые объекты  поселения относятся к производственному отделению «Борисоглебские электрические сети», которое входит в состав филиала ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10, 0,4 кв, через понижающие трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (в количестве 21 шт,  присоединенной мощностью — 3232 кВа).

Технические характеристики трансформаторных подстанций, обслуживающих Новопокровское сельское поселение, сведены в таблицу.

| Наименование подстанций | Напряжение (тыс.кВ) | Кол-во и мощность трансформаторов на каждой подстанции (шт * кВа) |
| --- | --- | --- |
| ТП 2-6 | 10/0,4 | 1x250 |
| ТП 2-21 | 10/0,4 | 1x100 |
| ТП 2-17 | 10/0,4 | 1x160 |
| ТП 2-18 | 10/0,4 | 1x63 |
| ТП 2-7 | 10/0,4 | 1x100 |
| ТП 3-7 | 10/0,4 | 1x63 |
| ТП 2-1 | 10/0,4 | 1x40 |
| ТП 3-1 | 10/0,4 | 1x40 |
| ТП 2-2 | 10/0,4 | 1x160 |
| ТП 4-6 | 10/0,4 | 1x250 |
| ТП 4-8 | 10/0,4 | 1x250 |
| ТП 4-3 | 10/0,4 | 1x250 |
| ТП 4-5 | 10/0,4 | 1x100 |
| ТП 4-2 | 10/0,4 | 1x630 |
| ТП 4-7 | 10/0,4 | 1x100 |  |  |  |
| ТП 2-8 | 10/0,4 | 1x63 |  |  |  |
| ТП 4-15 | 10/0,4 | 1x100 |  |  |  |
| ТП 4-4 | 10/0,4 | 1x100 |  |  |  |
| ТП 4-9 | 10/0,4 | 1x250 |  |  |  |
| ТП 4-18 | 10/0,4 | 1x63 |  |  |  |
| ТП 4-22 | 10/0,4 | 1x100 |  |  |  |

Электрические сети напряжением 10 кВ – 3-х проводные. Схема электроснабжения в основном открытого типа, выполненная проводом А по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 10 кВ - трёхпроводные. Схема электроснабжения открытая, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

3.Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1.Основные цели и задачи программы

Стратегической целью Программы является создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения, обеспечивающих безопасные и комфортные условия проживания граждан, надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей, улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Также целями Программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на перспективный период являются:

•	обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по  электро-, газо-, водоснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

•	приведение коммунальной инфраструктуры сельского поселения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения:

•	повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры.

Условием достижения целей Программы является решение следующих основных задач:

1.	Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой сельского поселения

2.	Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем.

3.	Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

4.	Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

5.	Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

6.	Совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг на основе ограничения роста издержек отраслевых предприятий при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры в долгосрочной перспективе.

7.	Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

8.	Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

9.	Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы.

10.	Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития сельского поселения, а также созданию благоприятных условий для проживания.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач мероприятия, включаемые в Программу, должны быть сбалансированы по срокам, финансированию и рассчитаны на достижение конкретных целей, а также учитывать перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с перспективным планированием территории сельского поселения.

Перспективы социально-экономического развития Новопокровского сельского поселения на   период до 2027года.

# Основные технико-экономические показатели.

Территория поселения

| 1 | Земельный фонд |
| --- | --- |
| 1.1. | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 13200 | 13200 | 12710 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов | тыс.га | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| 1.3. | Земли сельскохозяйственного назначения | тыс.га | 11,34 | 11,34 | 11,34 |
| 1.4. | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны | тыс.га | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 1.5. | Земли лесного фонда | тыс.га | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 1.6. | Земли водного фонда | тыс.га | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Земли запаса | тыс.га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Население |
| 2.1. | Численность населения | Чел. | 1411 | 1387 | 1347 |
| - | Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | Чел. | 225/ 16% | 215/ 16% | 205/ 15% |
| - | Численность населения в трудоспособном возрасте | Чел. | 588/ 42% | 558/ 40% | 538/ 40% |
| - | Численность населения в возрасте старше трудоспособного | Чел. | 598/ 42% | 614/ 44% | 604/ 45% |
| 3 | Жилой фонд |
| 3.1. | Жилой фонд (всего) в том числе: | Тыс. м.кв. | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилой фонд, в т.ч. | Тыс. м.кв. | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| - | Реконструкция муниципального жилого фонда | Тыс. м.кв. | - | - | - |
| - | Новое строительство | Тыс. м.кв. | - | - | - |
| - | Средняя обеспеченность жилым фондом | м.кв. чел. | 23,7 | 24,1 | 24,8 |
| 4 | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) | Мест на детей 0-6 лет | 51 | 51 | 51 |
| 4.2. | Общеобразова-тельные школы: Бороздиновская СОШ | Мест на детей 7-17 лет | 105 | 105 | 105 |
| 4.3. | ФАП Бороздиновский | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах где нет амбулатории | 1 | 1 | 1 |
| 4.4. | Станции скорой помощи | Вызовов в год | - | - | - |
| 4.5. | Плоскостные сооружения: спортплощадка | Га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.6. | Спортзал в Бороздиновская СОШ | м2 площади пола | 200 | 200 | 200 |
| 4.7. | Новопокровский СДК Бороздиновский СК Ленинский СК | мест | 120 100 | 120 100 | 120 100 |
| 4.8. | Библиотеки | Тыс. единиц хранения | 450 280 280 | 445 | 450 280 280 |
| 4.9. | Магазины | Количество/м2 торговой площади | 5/153 | 5/153 | 5/153 |
| 4.10. | Отделения связи | Не менее 1 в каждом поселении | 3 | 3 | 3 |
| 4.11. | Административное здание | Не менее 1 в каждом поселении | 1 | 1 | 1 |
| 4.12. | Администрация | Не менее 1 в каждом поселении | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Озеленение общего пользования |
| 5.1 | Парки и скверы | кол-во/га | 2/1,5 | 2/1,5 | 2/1,5 |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |
| 6.1. | Внешний транспорт |
| - | Автодороги общего пользования федерального значения | кол-во | - | - | - |
| - | Автомобильные дороги общего пользования регионального значения | кол-во/км | - | - | - |
| - | Автомобильные дороги общего пользования местного значения | кол-во/км | 1/44,1 | 1/44,1 | 1/44,1 |
| 6 | Инженерное обеспечение |
| 6.1. | Водоснабжение |
| - | Водопотребление | л/сут. на чел. |  |  |
| - | Расход воды -среднесуточное потребление | м3/сут. | 341,4 | 304,59 |
| - | Расход воды -максимальносуточное потребление | м3/сут. | 409,68 | 365,51 |
| - | Протяженность сетей | км | 15,3 | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населённых пунктов |
| 6.2. | Канализация |
|  | Общее поступление сточных вод (средн. сут, макс. сут.) | м3/сут. | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | - | По мере разработки проектов планировки на участки включаемые в границы населённых пунктов |
| 6.3. | Теплоснабжение |
|  | Общий расход тепла | МВт Гкал/ч | - | - |
| 6.4. | Газоснабжение |
|  | Расход газа (всего) | Млн. нм. куб/год | 0,32 | 0,28 |
|  | Протяженность газопроводов | км | 136,338 | По мере разработки проекта планировки населенного пункта |
| 6.5. | Электроснабжение |
|  | Количество понизительных подстанций | шт. | - | По мере разработки проекта планировки населенного пункта |
| 6.6. | Связь |
|  | Количество телефонных подстанций | шт. | - | Планируется реконструкция существующей АТС с установкой современного, более емкого оборудования |

| 3. | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 33,5 | 33,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Убыль жилищного фонда | т. м2 общ. пл. | - | - |
| 3.2. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -//- | - | - |
| 3.3. | Новое жилищное строительство – всего, | -//- | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1-2 этажная усадебная застройка | т.м2общ.пл. | - | - |
| 3.4. | Средняя жилищная обеспеченность общей площадью | м2/чел. | 24 | 24 |
| 3.5. | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.5.1. | водопроводом | % | 70,0 | 70,0 |
| 3.5.2. | канализацией | % |  |  |
| 3.5.3. | горячим водоснабжением | % |  |  |
| 3.5.4. | газоснабжением | % | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -природным газом | % | 46,8 | 46,8 |
|  | -сжиженным газом | % | 53,2 | 53,2 |
| 3.5.5. | ваннами и душем | % | 50,0 | 50,0 |
| 3.5.6. | центральным отоплением | % | 0 | 0 |
| 4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| 4.2. | Общеобразовательные школы – всего, | мест | 168 | 168 |
| 4.3. | Учреждения здравоохранения – всего, | пос./см. | 0 | 0 |
| 4.4. | Предприятия торговли – всего, | м2 торг. пл. | 765 | 765 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания – всего, | пос.мест | - | - |
| 4.6. | Предприятия бытового обслуживания – всего, | раб. мест | 0 | 0 |
| 4.7. | Учреждения культуры – всего, | мест | 320 | 320 |
| 4.8. | Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |
|  | спортивный зал – всего, | м2 | 200 | 200 |
|  | Спортивная многофункциональная площадка |  | 1500 | 1500 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность улиц и дорог – всего | км. | 44,1 | 44,1 |
| 6. | Инженерная инфраструктура. |
| 6.1. | Водопотребление – всего, | л/сут. на чел. | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Среднесуточное водопотребление – всего | м3/сут. | 138,0 | 159,8 |
| 6.2. | Водоотведение. | л/сут. на чел. | - | - |
| 6.2.1 | Суммарный расход сточных вод | м3/сут. | 0 | 0 |
| 6.3. | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | потребляемая нагрузка - всего | МВт/год | 393,9 | 389,7 |
| 6.4. | Газоснабжение. |  |  |  |
|  | годовой расход газа | млн.нм3/год. | 0,1 | 0,1 |

3.2.Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах федерального значения, объектов

регионального значения

В соответствии со Схемой территориального планирования Воронежской области размещение на территории Новопокровского сельского поселения объектов федерального и регионального значения не предусмотрено.

3.3.Сведения о планируемых для размещения на территории

поселения объектах местного значения уровня муниципального района

В соответствии со Схемой территориального планирования Новохоперского муниципального района Воронежской области, размещение объектов местного значения  муниципального района на территории Новопокровского сельского не предусматривается.

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с учетом реализации мероприятий предусмотренных программой

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2017 по 2030 гг. Плановые расходы на финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику финансирования приведены в приложении №1.

# Обосновывающие материалы.

  - Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Демографический потенциал.

На территории Новопокровского сельского поселения наблюдается сложная демографическая ситуация. Динамика населения последних лет характеризуется изменениями в сторону снижения численности населения. Динамика естественного движения населения характеризуется минусовыми показателями. Возрастная структура населения относится к регрессивному типу.

Анализ существующей ситуации не позволяет прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения и его дальнейшая стабилизация на период до 2027 года.

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы водоснабжения.

С учетом прогнозируемой отрицательной динамики численности населения, составлен прогноз фактической реализации услуг водоснабжения в поселении в перспективе до 2027 года.

Необходимо развитие систем водоснабжения, включая реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов.

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы   газоснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления природного газа до 2027 года не планируется.

Перспективные показатели спроса на ресурсы системы электроснабжения.

В связи с отрицательной динамикой численности населения повышение потребления электроэнергии до 2027 года не планируется.

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Анализ существующего текущего состояния коммунальной инфраструктуры позволяет разработать целевые показатели комплексного развития в перспективе до 2027 года. Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры рассчитаны в первую очередь на основе прогноза динамики численности населения.

Для расчета численности населения на перспективу использован метод демографического прогноза, основанный на применении математических функций, с учетом сложившихся социально-экономических условий и гипотезы демографического и экономического развития поселения.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 г. № 359/ ГС.

К ним относятся:

показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

величины новых нагрузок;

показатели качества поставляемого ресурса;

показатели степени охвата потребителей приборами учета;

показатели надежности поставки ресурсов;

показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов.

Водоснабжение.

Для решение задачи необходима централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд система водоснабжения. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Водопроводные сети следует прокладывать из пластмассовых напорных труб.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- произведение изыскательских и проектных работ по размещению и строительству водозаборных сооружений (скважин, башен и тп);

- сети водопровода применять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб;

- установку пожарных гидрантов в районе газовых котельных;

- установку водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- произвести реконструкцию существующих водоводов в точках подключения новых районов, а также водоводов, нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей.

- оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Газоснабжение.

Целевым показателем в системе газоснабжения на долгосрочную перспективу является удельный вес газифицированного жилищного фонда. На сегодняшний день доля газифицированного жилищного фонда в Новопокровском поселении составляет –   42 %. Указанный показатель в перспективе не будет доведен до 100 %, в связи с тем, что с каждым годом возрастает количество нежилых домовладений, газификация которых является не целесообразной.

Электроснабжение

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения является повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения

5.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение

Значительный физический износ трубопроводов и запорной арматуры, установленной на водопроводных сетях, приводит к постоянным порывам, потерям воды при транспортировке, перерывам в водоснабжении у потребителей, материальным затратам на устранение аварий.

Общее состояние системы водоснабжения в связи с длительными сроками эксплуатации и высоким уровнем износа большей части сооружений и трубопроводов неудовлетворительное. Замена аварийных участков остро необходима, т.к. помимо затрат, связанных с потерями воды и устранением аварий, нарушается водоснабжение населения.

### Водоотведение

В настоящее время в Новопокровском сельском поселении централизованная система канализации отсутствует.

Население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами, с последующим выбросом стоков на рельеф.

Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов

Сбор и транспортировка бытовых отходов организована, вывозом занимается ООО «Теплосеть плюс», Проблемы в области сбора и транспортировки отходов: отсутствие достаточного количества контейнеров и оборудованных площадок для сбора мусора;.

### Электроснабжение.

Электроснабжение на территории сельского поселения обеспечивает Новохоперский РЭС филиала ПАО «МРСК ЦЕНТРА» - «Воронежэнерго». На сегодняшний день систему мощности электростанций поселения можно считать достаточной для обеспечения электроэнергией жилищного и хозяйственного сектора.

Проблемы в области электроснабжения: износ сетей и оборудования.

### Газоснабжение

Газоэксплуатирующей организацией на территории поселения является филиал ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» в г. Новохоперске. Проблем в области газоснабжения  нет.

Теплоснабжение

Тепловые сети в населенном пункте Новопокровского сельского поселения отсутствуют.

5.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения,

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и

повышения энергетической эффективности.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы системы.

Основными задачами Программы являются:

- совершенствование системы учёта потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями;

- внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях.

5.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы

коммунальной инфраструктуры

Результатами реализации мероприятий по развитию систем газоснабжения являются:

- максимальная газификация территорий;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов газоснабжения.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем электроснабжения являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов электроснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе электроснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы носит социальный характер.

Водоснабжение

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается реконструкция скважин. Источник водоснабжения – подземные грунтовые воды.

Проектные предложения будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения Новопокровского сельского поселения.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

- надежность водоснабжения;

- экологическую безопасность села;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин;

Теплоснабжение

Строительство новых централизованных источников тепла в Новопокровском  сельском поселении не планируется. Организация обеспечения населенных пунктов теплом будет развиваться, и совершенствоваться на основе локальных газовых котельных и индивидуальных систем теплоснабжения.

# 6. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

# целевых показателей

  - Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

в области водоснабжения .

Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению Новопокровского сельского поселения на общую сумму 39200 тыс.  руб.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- кардинально снизить сверхнормативные потери в сетях.

Мероприятия развития инфраструктуры водоснабжения сельского поселения приведены в приложении к Программе.

Для реализации инвестиционных проектов по водоснабжению рекомендуется принять участие в государственной программе Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Воронежской области».

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития России.

Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения определяется тем, что:

- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития страны, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций.

- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;

- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

в области электроснабжения.

Программа инвестиционных мероприятий в области электроснабжения Новопокровского сельского поселения на общую сумму 500,00 тыс. рублей. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Новопокроваского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере электроснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей;

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

- реализация программ по энергосбережению.

в области газоснабжения.

Инвестиционные проекты отсутствуют. На основании разработанных документов необходимо разработать соответствующие инвестиционные проекты и инвестиционные программы Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области.

Реализация указанных проектов в сфере газоснабжения позволит:

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- повысить надежность и бесперебойность поставляемого ресурса;

### в области сбора и транспортировки твердых бытовых отходов

- Программа инвестиционных мероприятий по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов Новопокровского сельского поселения на общую сумму  145,0 тыс. руб.

- Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- - улучшить экологическое состояние территории Новопокровского сельского поселения.

6.2 Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры.

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

6.3 Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги на соответствие критериям доступности

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за водоснабжение, электроснабжение, вывоз ТБО.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения Новопокровского сельского поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения

  - Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе отдельным категориям граждан, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не планируется.

7. Управление программой. Механизм реализации и контроля

за ходом реализации.

Реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы осуществляется администрацией сельского поселения.

На уровне администрации поселения осуществляется:

•	проведение предусмотренных Программой преобразований в коммунальном комплексе поселения;

•	реализация Программы на территории поселения;

•	проведение предусмотренных Программой мероприятий с учетом местных особенностей.

•	подготовка предложений по распределению средств бюджета поселения, предусмотренных на реализацию Программы и входящих в ее состав мероприятий с учетом результатов мониторинга ее реализации.

•	проведение администрацией Новопокровского сельского поселения в пределах своих полномочий ежегодного мониторинга о ходе выполнения программных мероприятий.

Контроль над ходом реализации программных мероприятий на территории сельского поселения осуществляет глава администрации сельского поселения или назначенное ответственное лицо.

Перечень мероприятий по модернизации системы водоснабжения и перечень мероприятий по модернизации системы ТБО приведен в приложении к Программе.

8. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека.

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов;

- улучшение экологического состояния окружающей среды.

Приложение

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского  сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области на 2018-2027 годы

Перечень программных мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры, сбора твердых бытовых отходов

| № п/п | Содержание мероприятия | Источники финансирования | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ИТОГО |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |
| 1.1. | Замена водопроводных сетей | Спонсорские средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20000 | 17850 | 0,0 | 0,0 | 37850 |  |  |  |  |
| 1.4. | Установка ограждения санитарной зоны вокруг скважины и водонапорной башни П.Новопокровский П.Бороздиновский П.Ленинский | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 |  |  |  |  |
| Электроснабжение |
| 3.1. | Установка фонарного провода 10 км и учета приборов | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1000,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение и установка светодиодных светильников уличного освещения ( шт.) | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории |
| 4.1. | Приобретение мусорные контейнеров для сбора мусора на улицах (7 шт.) | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 25 | 0,0 | 0 | 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 |  |  |  |  |
| 4.2. | Оборудование контейнерной площадки (1 шт.) | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 0,0 | 0,0 | 75 | 75 | 1125,0 | 75 | 20000 | 17850 | 0 | 0,0 | 39200 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к решению Совета народных депутатов

Новопокровского сельского поселения

от «02»  апреля 2018 г. №32

Состав   рабочей группы по  проведению публичных слушаний  по проекту  решения Совета народных депутатов Новопокровского сельского поселения

«Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы»

1.Кривобокова Алла Александровна – председатель рабочей группы, глава Новопокровского сельского  поселения.

2.Лоншакова Татьяна Николаевна старший инспектор по вопросам местного самоуправления администрации Новопокровского сельского поселения.

3.Авдеева Лариса Викторовна – член рабочей группы, депутат Совета народных депутатов Новопокровского сельского поселения.

4.Буйволенко Елена Анатольевна – член рабочей группы, библиотекарь Новопокровской сельской библиотеки.

5.Прокопенко Татьяна Васильевна – главный бухгалтер администрации Новопокровского сельского поселения, секретарь рабочей группы.

Приложение № 3

к решению Совета народных депутатов

Новопокровского сельского поселения

от «02»  апреля 2018 г. № 32

Порядок работы  рабочей группы по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов  Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы»

Рабочая группа по проведению публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов  Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области  «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы» организует и проводит свою работу по адресу: Воронежская область, Новохоперский район, пос. Новопокровский, ул. Калинина, 1.

Прием вопросов, предложений и замечаний по проекту решения Совета народных депутатов  Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района Воронежской области «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новопокровского сельского поселения на 2018-2027 годы» принимаются ежедневно до «12» апреля 2018  г. с 08.00 часов до 16.00 часов, кроме субботы и воскресенья, тел.: 55-122.