АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 августа 2022 года                          № 39

пос. Новопокровский

«О внесении изменений в постановление от 21 января 2014 года № 1 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Новопокровского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом Новопокровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 21 января 2014 года № 1 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Новопокровского сельского поселения»  следующие изменения:

Приложение к постановлению от 21.01.2014 № 1 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения на территории Новопокровского сельского поселения» изложить в редакции согласно Приложению № 1.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте  Администрации Новопокровского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новопокровского сельского поселения                             А.А. Кривобокова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новопокровского сельского поселения

от 01 августа 2022 года _№ 39

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НОВОПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А

2022 год

Состав схемы водоснабжения и водоотведения Новопокровского сельского поселения на период до 2024г.

Разработанная схема водоснабжения и водоотведения Новопокровского сельского поселения включает  в себя:

I.Общие положения.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения.

III. Цели и задачи разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

IV. Общую характеристику сельского поселения.

Раздел 1.  I.Существующее положение в сфере водоснабжения

Раздел 2.  I.Существующее положение в сфере водоотведения

V. Перспективное потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения.

VI. Графическая часть  схемы холодного водоснабжения

I. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Новопокровского сельского поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения , ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Новопокровского сельского поселения   Новохоперского муниципального района является:

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями);

- Генеральный план поселения.

# Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.

# Схема водоснабжения разработана на срок 10 лет.

# Основные термины:

- водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

- водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

- водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

- гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения;
- качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

- нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц;

- централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

II. Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) утратил силу с 1 января 2019 г. - Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 225-ФЗ

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9.1) установление нормативов состава сточных вод;

1.1. Полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, на территории сельского поселения осуществляются органами местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположено сельское поселение, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. Органы местного самоуправления в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

3. Решение органа местного самоуправления, принятое в соответствии с переданными им в соответствии с частью 2 статьи 5настоящего Федерального закона полномочиями, подлежит отмене органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в случае, если такое решение противоречит законодательству Российской Федерации..

III.  Основные  цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

- обследование системы водоснабжения и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении сельского поселения;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения я в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоснабжения в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Новопокровского сельского поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

- выбор оптимального варианта развития водоснабжения и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения сельского поселения  до 2024года.

IV. Общая характеристика сельского поселения

Новопокровское сельское поселение входит в состав Новохоперского муниципального района Воронежской области.

Поселение граничит: на юге – с Коленовским сельским поселением, в юго-восточном направлении с Троицким и Краснянским сельскими поселениями, в северном направлении граничит с Ярковским сельским поселением, с севера-востока с Таловским муниципальным районом.

Численность населения поселения составляет 1296 человек (по состоянию на 01.01.2022 г.), что составляет 3,6% от общего населения Новохоперского муниципального района.

Общая площадь территории сельского поселения составляет - 12,7 тыс. га, согласно реестру «Административно-территориальное устройство Воронежской области» (по состоянию на 01 декабря 2021 года.

Административным центром поселения является пос. Новопокровский.

По состоянию на 01.01.2022 г. на территории Новопокровского сельского поселения расположено 8 сельских населенных пунктов, которые группируются по численности жителей, зарегистрированных по месту жительства (постоянное население).

Таблица № 1

| Порядковый номер | Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | СНП без постоянного населения | 0 |
|  | СНП с населением от 1 до 5 жителей |  |
|  | Пос. Сорокинский | 5 |
|  | СНП с населением от 6 до 50 жителей |  |
| 2 | пос. Московский-2-ой | 15 |
|  | Пос. Башковский | 10 |
|  | Пос. Сосновский | 11 |
|  | Пос. Шевлягинский | 15 |
| 3 | СНП с населением от200 до 1000 жителей |  |
|  | Пос. Бороздиновский | 590 |
|  | Пос. Новопокровский | 435 |
|  | Пос. Ленинский | 215 |
| Всего 1296 |

Самыми крупными населенными пунктами являются пос. Бороздиновский (590 чел.), численность которой составляет 45,5% от всего населения Новопокровского СП, пос. Новопокровский (435 человек, или 33,6% от всего населения поселения) и пос. Ленинский (215 чел., что составляет 16,6% от всего населения поселения), пос. Башковский, пос. Московский - 2-ой, пос. Сосновский, пос. Сорокинский и пос. Шевлягинский (всего 56 человек, или 4,3% от всего населения поселения

Современный жилищный фонд Новопокровского сельского поселения характеризуется наличием только частного жилищного фонда (100%).Уровень благоустройства жилищного фонда поселения является средним.

Удельный вес жилищного фонда Новопокровского сельского поселения, оборудованного одновременно всеми видами благоустройства составляет  46.8%  (табл.2.)

Уровень благоустройства жилищного фонда поселения на 01.01.2022г.

Таблица № 2

| Обеспеченность инженерным оборудованием | м 2 жилья | % |
| --- | --- | --- |
| Водопроводом | 15690,00 | 46,5% |
| Канализацией | 0,00 | 0,0% |
| Центральным отоплением | 0,00 | 0,0% |
| Горячим водоснабжением | 0,00 | 0% |
| Природным газом (сетевым) | 0,00 | 47,2% |
| Ваннами (душем) | 0,00 | 0,0% |

Раздел 1.  I.Существующее положение в сфере  холодного водоснабжения

1.Ресурсоснабжающая организация

Ресурсоснабжающей организацией в сфере холодного водоснабжения   является  администрация Новопокровского сельского поселения выполняющая работы и оказывающая услуги в том числе:

- добыча пресных подземных вод для  хозяйственно- питьевого  и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей;

-  установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен.

Предприятие имеет лицензию на право пользования с целевым назначением и видами работ:

- добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для технологического обеспечения водой сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятий с потребителями услуг осуществляются на договорной основе.  Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организации технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивают их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению население производит самостоятельно. Оплата услуг, предоставляемых   администрацией Новопокровского сельского поселения Новохоперского  муниципального района в пос. Новопокровский, пос. Бороздиновский и пос. Ленинский осуществляются непосредственно через кассу население

2. Характеристика систем централизованного водоснабжения населённых пунктов поселения

Таблица № 3

| № № | Наименование населенного пункта | Кол-во общих колодцев | Кол-во приусадебных колодцев, скважин. | Кол-во артскважин, открытых водозаборов | Глубина скважин,м дебит скважин м3/час | Кол-во водонапорных башен; объем бака м3; высота столба, м. | Протяженность водопроводных сетеи, км. | Кол-во водоразборных колонок на сетях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Новопокровский | 5 | 145 | 1/- | 120 / 10,0 | 1/25/12,0 | 6,0 | 3 |
| 2 | пос. Бороздиновский | 2 | 20 | 2/- | 120/ 10,0 | 2/25/17,0 | 5,9 | 5 |
| 3 | пос. Ленинский | 5 | 5 | 0/- | 120/10,0 | 1/25/10,0. | 3,0 | 4 |

Территории первого пояса зоны санитарной охраны (зона строгого режима) артезианской скважины озеленена и имеет ограждение.

В поселках Новопокровский, Бороздиновский и Ленинский из скважин вода насосами подаётся в водонапорную башню. Из башни под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковые сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки. Пожарный гидрант отсутствует. Общая протяженность водопроводных сетей составляет  14,9  км.

Водопотребление существующей застройки по Новопокровскому сельскому поселению составляет 216 м3/ сут:

- на хозяйственно- бытовые нужды 146 м3/ сут

- на полив 70 м3/ сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных внутренним водопроводом без канализации.

- 50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев и водоразборных колонок.

-   50  л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-  10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды - расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами питания, бытовые услуги и пр.

3. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению

- Несоответствие объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

- Отсутствие зон санитарной охраны либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

- Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах,  подающих потребителям воду.

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

- в первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30-50 м. вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается и благоустраивается, запрещается пребывание лиц,  не работающих на головных сооружениях;

- второго и третьего – режимов ограничения. В зону второго и третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории второго и третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

5. Проектные предложения.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Новопокровского  сельского поселения проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин,  которые на данный момент находятся в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода;

- поэтапную реконструкцию существующих сетей и замену изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу :диаметр - 110-63 мм. из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001.

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Раздел 2. I. Существующее положение в сфере  водоотведения

В состав Новопокровского сельского поселения Новохоперского муниципального района входят 8 населённых пунктов.

В пяти  населенных  пунктах данного поселения централизованная система хозяйственно-бытовой канализации отсутствует.

Жилые дома и общественные здания канализованы в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы. Водоотведение от существующей застройки поселения составляет  50,0  м3/сут.

2. Проектные предложения.

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенные пункты могут быть оснащены автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях, а именно: «ЮБАС» производительностью от 1-20м3/сутки, «ТОП-АS-БИОКСИ» производительностью от 1-50 м3/сутки, с обеззараживанием очищенных сточных вод установкой ультразвуковых блоков кавитации «Лазурь». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды используются для полива территории индивидуального домовладения или отводятся в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

Водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенных пунктов и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для создания и совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

обеспечение населенных пунктов автономными системами очистки заводского изготовления;

переход к очистке на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих комплексов либо до степени, разрешенной к приему в систему водоотведения, либо полностью очищаются до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

стоки всех промпредприятий очищать на ЛОС до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.

Место размещения локальных очистных сооружений и условия сброса сточных вод дополнительно уточняются на стадии рабочего проектирования.

V.  Перспективное  потребление  ресурсов в сфере  водопотребления и водоотведения в административных границах  поселения

Численность населения  сохраняется.

Предполагается развитие индивидуального жилищного строительства как на новых территориях в поселках Новопокровского СП, так и на участках в пределах существующих границ населенных пунктов сельского поселения.

Застройщики   индивидуального  жилищного фонда  используют автономные источники водоснабжения. Но вода не соответствует качеству, в связи с этим   потребность в строительстве новых водопроводных сетей есть.

Развитие централизованной системы канализации не предусматривается. Для  строительства в селах сохраняется существующая система водоотведения  с отведением сточных вод в выгребные септики.

VI. Графическая часть  схемы  холодного  водоснабжения  ( приложение 1)